Модель серии “U-4” b U-4 4 Stroke для Suzuki  40-50, 2-тактных и 4-тактных с 1984 г. по н.в.

Сборка водометной насадки.

- Установите мотор вертикально на транец лодки. Отсоедините тягу реверса, которая идет от мотора к редуктору. Открутите болты крепления редуктора и отсоедините редуктор от мотора.

- Демонтируйте корпус помпы охлаждения,  снимите крыльчатку охлаждения, удалите шпонку крыльчатки из вертикального вала, снимите прокладку и нижнюю пластину помпы из нержавеющей стали, удалите направляющие штифты.

- Затем установите вертикальный вал в корпус водометной насадки, закрепив двумя болтами 10-24 дюйма с использованием пружинных шайб. Смажьте резьбовую часть болтов водостойкой смазкой.

- Установите на корпус водометной насадки демонтированную с редуктора водяную помпу в сборе (площадку помпы, шпонку, крыльчатку, направляющие штифты и корпус помпы) с использованием алюминиевой площадки-адаптера толщиной ¾ дюйма.   Закрепите четырьмя болтами ¼-20 х 1-3/4 помощью болтов и гроверов. Момент затяжки 8 FT-LBS.  Предварительно нанесите водостойкую смазку на резьбу крепежных болтов корпуса помпы.

- Для присоединения водометной насадки к дейдвуду мотора используется ¾ дюймовая (191 мм) пластина-адаптер.  Установите пластину-адаптер на два направляющих штифта и закрепите с помощью четырех болтов M8 x 30мм с гроверами. Перед установкой смажьте резьбовую часть болтов и тяги реверса водостойкой смазкой.

- Затем присоедините корпус водометной насадки с вертикальным валом в сборе к дейдвуду мотора с помощью четырех болтов размером 5/16-18 х 2-3/4 дюйма с использованием гроверов, а также одного болта 3/8-16 х 1-1/4 с гровером, который устанавливается  в верхней  задней части дейдвуда. Не забудьте установить направляющие штифты на фланцевой части дейдвуда. Перед установкой смажьте водостойкой смазкой резьбовые части болтов, шлицевую часть вертикального вала и отверстие трубки охлаждения в корпусе помпы. Затяните крепежные болты: 5/16 болты с усилием 12 FT-LBS, 3/8 болты с усилием 22 FT-LBS.

- Затем установите импеллер. Смажьте хвостовик вала, шпонку и посадочное отверстие импеллера водостойкой смазкой. Установите пластиковую втулку в посадочное отверстие импеллера и, удерживая пальцем шпонку в пазе импеллера, установите импеллер на вал. Установите на хвостовик вала 8 шайб и фиксатор гайки и затяните гайку от руки.  Удостоверьтесь, что шайбы не попали в резьбовую часть хвостовика вала во избежание перекоса при зажатии гайки.

- Установите корпус приемного водовода и закрепите двумя гайками. Проверьте зазор между лопастями импеллера и кольцом приемного водовода. Попадание песка и камней в процессе использования увеличивает зазор между импеллером и кольцом водовода. Если зазор в процессе эксплуатации превысит 0.8 мм, одна или несколько шайб могут быть перемещены с нижней части импеллера и установлены сверху импеллера, тем самым зазор может быть выбран в соответствии с требуемым значением.

При установке новых частей (кольца водовода или импеллера), шайбы не должны устанавливаться сверху импеллера, если выработки нет, за исключением случаев, когда зазор составляет более 0.8 мм.

После установки требуемого зазора между импеллером и водоводом затяните гайку крепления импеллера с помощью гаечного ключа. Если лепестки фиксатора гайки не совпадают со шлицами гайки, открутите гайку, переверните шайбу-фиксатор и снова затяните гайку гаечным ключом. После этого загните лепестки, плотно прижав их к шлицам гайки во избежание самопроизвольного ослабления крепления импеллера.

- Установите корпус водовода (низкой частью ориентированной назад) и закрепите с помощью шести  болтов размером ¼-20 х ¾ дюйма. Шайбы-гроверы не используются. Перед затяжкой смажьте резьбовые части водостойкой смазкой. Усилие затяжки 8 FT-LBS.

Установка троса переключения для дистанционного управления.

2-тактный мотор:

Если ваш мотор оборудован дистанционным управлением, присоедините трос реверса с крепежной скобой для оболочки к водометной насадке.

4-х тактный мотор:

Для 4-тактного мотора присоединяется два троса к крепежной скобе (которая фиксирует оболочку троса) для обеспечения четкой позиции нейтрали для обеспечения блокировки запуска на включенной передаче. Внешний трос подходит от поста дистанционного управления к заслонке водометной насадки и не входит в поддон двигателя. Более короткий внутренний трос входит в поддон для управления механизмом переключения для обеспечения блокировки стартера на передаче. Более короткий трос, который входит в поддон приводится движением заслонки водометной насадки.

Произведите настройку троса реверса при ручке газа на д/у включенной вперед, заслонке насадки в откинутом положении («вперед») и наконечнике троса в крайнем положении на секторе переключения заслонки. Переключите на задний ход и обратно на передний. Ролик должен находится в крайнем положении сектора заслонки, при этом сама заслонка не может быть переведена рукой на  «задний ход», т.е должна быть плотно зафиксирована в этом положении.

Переключите на нейтраль и настройте наконечник троса в поддоне таким образом, чтобы активировать возможность запуска двигателя только на нейтрали.  При настройке учтите свободный ход троса внутри оболочки для четкого включения  задний ход ↔ нейтраль ↔ передний ход.

Установка троса переключения для румпельного управления.

2-тактный мотор:

- Приложите крепежную скобу тяги переключения к рукоятке переключения на моторе, соблюдая рекомендуемое расстояние крепления от верхнего отлива рукоятки 1-1/2 дюйма как показано на схеме ниже. Используя сверло диаметром 3/16 дюйма просверлите насквозь в рукоятке отверстия для крепления скобы. Установите болты 10-32 дюйма и самоконтрящиеся гайки.

- Затем присоедините тягу привода заслонки водометной насадки.  Легким усилием передвиньте заслонку в сторону положения «задний ход» до тех пор, пока ролик нижнего наконечника тяги привода заслонки не встанет в нейтральное положение на секторе. Настройте длину тяги привода заслонки таким образом, чтобы при положении ручки переключения на моторе «нейтраль», ролик на заслонке находился в среднем положении сектора переключения при поддерживании заслонки рукой.

- Включите передний ход.  Ролик на нижней части тяги заслонки должен находится в крайнем положении сектора заслонки, при этом сама заслонка не может быть переведена рукой на  «задний ход», т. е должна быть плотно зафиксирована в этом положении.

4-х тактный мотор

- Снимите нижний пластиковый кожух с румпеля.

- Вырежьте шаблон из инструкции и наложите на румпель сверху, совместив контуры шаблона и румпеля.

- Открутите гайку крепления замка зажигания и и отсоедините замок для облегчения сверления отверстий.

- Просверлите два отверстия используя сверло 3/16 дюйма.

- Открутите болт с обратной стороны рукоятки переключения и удалите черную пластиковую центровочную втулку.

- Установите алюминиевую центрующую втулку с рычагом и наконечником тяги, используя болт 8х60мм.

- Закрутите резьбовую часть троса полностью в наконечник на рукоятке переключения. Зафиксируйте оболочку троса, используя U-образную защелку, закрепленную к румпелю с помощью двух 10-24х5/8 болтов.

- Присоедините нижний конец троса к водометной насадке предварительно полностью накрутив шариковый наконечник на резьбовую часть  сердечника троса. Зафиксируйте оболочку троса в нижней U-образной защелке и перекрутите трос так, чтобы он упирался в поддон мотора и не имел слишком сильных перегибов.  Затяните крепежные болты U-образной защелки.

- Переведите рукоятку переключения реверса в положение «вперед» до полного включения. При этом ролик сектора фиксации заслонки должен упереться в крайнее положение на секторе. Если ролик не доходит до упора на секторе, отрегулируйте это с помощью перемещения крепления оболочки троса на водометной насадке, либо с помощью количества витков на наконечнике троса.

- Проверьте четкость переключения «вперед-назад». Недовключение заднего хода не является недостаточной регулировкой, т.к. поток воды при включенном заднем ходе принудительно закроет заслонку полностью.

- При переключении на передний ход  ролик должен находится в крайнем положении сектора заслонки, при этом сама заслонка не может быть переведена рукой на  «задний ход», т.е должна быть плотно зафиксирована в этом положении.

- Затяните контргайки наконечников троса, чтобы завершить настройку и установите на место замок зажигания.

Внимание! Переключение реверса можно осуществлять только на холостых оборотах.

Регулировка высоты установки мотора на транце.

Мотор с  водометной насадкой должен быть установлен на транце как показано на рисунке так, чтобы передний край водовода был в уровень с килевой частью днища в корме. Протестируйте как ведет себя лодка с мотором, установленным попеременно чуть выше или чуть ниже, чтобы выявить наиболее оптимальное положение. Если мотор будет установлен слишком высоко, вероятен подсос воздуха и кавитация при начале движения, либо в поворотах на волне. При кавитации обороты двигателя увеличиваются рывками и превышают допустимый предел, что крайне неблагоприятно для двигателя. Такой режим работы недопустим и требует соответствующей установки мотора по высоте индивидуально для каждой лодки.  При избыточном заглублении подводной части мотора,  значительно возрастает сопротивление воды, поэтому устанавливать мотор рекомендуется максимально высоко, не допуская при этом  кавитацию.

Внимание!После сборки водометной насадки, во время первого запуска удостоверьтесь, что система охлаждения работает нормально и из контрольного отверстия видна струя воды.

Обслуживание и смазка водометной насадки.

Периодически проверяйте затяжку крепежных болтов и соединений водометной насадки.

Смазка подшипников

Рекомендуемая частота шприцовки подшипников водометной насадки – каждые 10 часов. Возьмите за правило смазывать подшипники в рамках процедуры обслуживания после каждого использования. Каждые 30-40 часов рекомендуется подавать большее количество масла, чтобы вместе со старой смазкой выдавить воду из смазываемых сопрягаемых частей. Текстура смазки, которую выдавливает в виде излишков показывает внутреннее состояние корпуса подшипника. Постепенное возрастание влаги свидетельствует об износе сальников. Если смазка становится темной или грязно-серой, следует осмотреть подшипники и сальники на предмет износа и при необходимости заменить.  Некоторое изменение цвета смазки в период обкатки допустимо.

Импеллер

Импеллер водометной насадки закреплен на валу с помощью шпонки на случай попадания вовнутрь камней и заклинивания. Чтобы заменить шпонку импеллера, необходимо снять решетку водозаборника, открутить гайку крепления импеллера, снять импеллер и заменить срезанную шпонку. После этого собрать все в обратном порядке, туго затянув гайку крепления импеллера во избежание неплотной посадки импеллера на вал.

Механизм заслонки заднего хода.

Периодически проверяйте настройки механизма переключения заслонки водометной насадки. В положении «вперед» заслонка должна быть надежно зафиксирована в откинутом положении. Удостоверьтесь в этом потянув заслонку рукой. Это предотвратит волнообразование в результате случайно включения заднего хода при интенсивном маневрировании.

Использование в соленой воде

Детали водометной насадки изготовлены из специального алюминиевого сплава и нержавеющей стали.  Эти материалы обладают высокими антикоррозионными свойствами, что позволяет использовать водометную насадку в соленой воде.  Тем не менее, в перерывах между использованием рекомендуется хранить мотор с насадкой на суше, либо откидывая мотор с насадкой из воды.  При использовании в соленой воде рекомендуется ежегодно разбирать и смазывать крепеж деталей водометной насадки. Несоблюдение данной рекомендации повлечет невозможность разборки для профилактики и ремонта впоследствии.

# Text boxes

Линейка или прямая рейка

Правильная высота установки мотора

пружина