Руководство по установке гидрокрыльев StingRay Stealth

Предупреждение: При любых установочных работах убедитесь, что двигатель находится в выключенном состоянии, аварийный выключатель отсоединен, а рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

- Убедитесь, что в ваш установочный комплект деталей входят 6 (шесть) зажимных болтов из нержавеющей стали, 2 (две) удерживающие вставки (правая и левая), одна упаковка фиксатора резьбы (Локтайт 243) и один шестигранный ключ.

- Вставьте правую и левую удерживающие вставки так, чтобы они оказались утоплены в соответствующих пазах гидрокрыла.

- Капните Локтайт на резьбу в каждое из 6 отверстий  для зажимных болтов в гидрокрыле.

- Наживите зажимные болты с помощью входящего в комплект ключа.

- Установите гидрокрыло со вставками и наживленными болтами на антикавитационную плиту. Киль-протектор при этом демонтировать не обязательно. Убедитесь, что между антикавитационной плитой и гидрокрылом нет щели.

- Вручную с помощью шестигранного ключа входящего в комплект поставки, затяните все шесть болтов. Для равномерной затяжки и плотной посадки гидрокрыла на плиту болты должны закручиваться в шахматном порядке.

Будьте аккуратны и не затягивайте болты слишком сильно, так как это может вызвать появление внутренних напряжений в гидрокрыле, которые  станут причиной его разрушения.

- Пожалуйста, прежде чем погружать гидрокрылья в воду, подождите 24 часа до полного высыхания фиксатора резьбы.

- До и после каждого выхода в море, проверяйте посадку гидроклыльев на антикавитационной плите. Подтяните болты в случае если крепление гидрокрыльев к плите ослабло.

Примечание:

На потеках пластика вокруг крепежных отверстий могут появляться трещинки. Это нормальное явление и является следствием процесса формования и не влияет на прочность и эксплуатационные характеристики изделия.